## Slide 2
Herzlich Willkommen
Storage: DAS, SAN, NAS – ein Überblick
Präsentation von Thomas Muggendobler
17. Mai 2017

## Slide 3
Inhaltsangabe
Speicherlösungen im Laufe der Zeit
… vor dem IT-Zeitalter 4
… IT-Zeitalter 6
Die verschiedenen Storage-Ansätze
DAS 9
SAN 14
NAS 19
Aktueller Stand und Ausblick
24

## Slide 4
Speicherlösungen im Laufe der Zeit
Eine kurze Entwicklungsgeschichte
… vor dem IT-Zeitalter
Speicherlösungen im Laufe der Zeit
Höhlenmalerei ab ca. 40.000 BP
Quelle: https://commons.wikimedia.org
Ägyptische Hieroglyphen ab ca. 3.200 v. Chr.
Keilschrift auf Codex Hammurapi ca. 1.800 v. Chr.

## Slide 5
Speicherlösungen im Laufe der Zeit
Eine kurze Entwicklungsgeschichte
… vor dem IT-Zeitalter
Speicherlösungen im Laufe der Zeit
Schriftrolle Griechenland ca. 600 v. Chr.
Quelle: https://commons.wikimedia.org
Buchdruck ab ca. 1450 n. Chr.
E-Book Durchbruch mit Amazon Kindle November 2007

## Slide 6
Speicherlösungen im Laufe der Zeit
Eine kurze Entwicklungsgeschichte
… IT-Zeitalter
Speicherlösungen im Laufe der Zeit
Lochkarte 19. Jahrhundert
Quelle: https://commons.wikimedia.org
Magnetband ab 1940
Trommelspeicher Verbreitung ab 1950
Festplattenlaufwerk ab 1980 im PC Bereich (Mainframe schon vorher)

## Slide 7
Speicherlösungen im Laufe der Zeit
Eine kurze Entwicklungsgeschichte
… IT-Zeitalter
Speicherlösungen im Laufe der Zeit
Herkömmliches Festplattenlaufwerk (links)
SSD (rechts)
Quelle: https://commons.wikimedia.org
3D XPoint

## Slide 8
Die verschiedenen Storage-Ansätze
DAS
Die verschiedenen Storage-Ansätze
SAN
NAS
Clients
Ethernet Switch
Clients
Ethernet Switch
Clients
Ethernet Switch
Servers
Storage
Storage
Servers
FC Switch
Storage-Systems
Servers
NAS

## Slide 9
Direct Attached Storage
Anschlussarten
SAS – Serial Attached SCSI
FC-P2P – Fibre Channel Point to Point
Alle blockorientierte Übertragungsprotokolle:
  ATA/ATAPI
  FireWire
  eSATA
  USB mit UAS
Die verschiedenen Storage-Ansätze

## Slide 10
Direct Attached Storage
Infrastruktur
Die verschiedenen Storage-Ansätze
Clients
Ethernet Switch
Servers
Storage
Storage
SAS
SAS
Punkt zu Punkt Verbindung

## Slide 11
Direct Attached Storage
Stärken und Schwächen
Geringer Hardwareaufwand
Geringe Kosten
Kein zusätzlicher Protokollstack
Konzeptionell sehr performant
  Kein Protokolloverhead
  Geringe Laufzeiten / Latenzen
Die verschiedenen Storage-Ansätze
Exklusiv an einem Host Ausnahme: SAS MPIO (Multipath IO) für Dual-Controller Systeme
Eingeschränkte Skalierbarkeit in der Kapazität (nur Scale-Up)
Eingeschränkte Entfernung vom Host zum Storage (bei SAS = max. 10 m)
+
-

## Slide 12
Direct Attached Storage
Einsatzbereiche
Hohe Anforderungen an Performance (Tier 0 und Tier 1 Storage)
Bsp. Datenbankanwendungen, Caching
Kurze Distanz zum Host
Exklusiv für einen Host (Ausnahme SAS MPIO für Dual Controller Systeme)
Keine hohe Skalierbarkeit gefordert
Kleines Budget (keine zusätzliche Kosten für Infrastruktur)
Die verschiedenen Storage-Ansätze

## Slide 13
Direct Attached Storage
Beispiele
JBOD / JBOF https://www.thomas-krenn.com/de/produkte/storage-systeme/jbod-systeme.html
RAID-System (Beispiel NetApp E2800 Series) https://www.thomas-krenn.com/de/produkte/storage-systeme/netappstorage.html
Die verschiedenen Storage-Ansätze
Jx460
J1224
NetApp E2800

## Slide 14
Storage Area Network
Anschlussarten
Fibre Channel HBA mit SFP+ Transceiver (Hersteller: z. B. Qlogic, Broadcom/Emulex)
InfiniBand (Hersteller: z. B. Mellanox)
Blockbasierter Zugriff
Die verschiedenen Storage-Ansätze

## Slide 15
Storage Area Network
Infrastruktur
Die verschiedenen Storage-Ansätze
Ethernet Switch
Servers
FC Switch
Storage-Systems
Clients

## Slide 16
Storage Area Network
Stärken und Schwächen
Direkte Erreichbarkeit aller Komponenten im SAN untereinander
Hohe Transferraten
Größere Distanzen möglich als bei DAS
Kosteneinsparung durch Speicherkonsolidierung (zentrales Storage und Tape-Library)
Einfacherer Administrationsaufwand durch Zentralisierung
Die verschiedenen Storage-Ansätze
Weitere dedizierte Infrastrukturebene für Storage
Probleme mit der Interoperabilität (der verschiedenen Hersteller untereinander)
Hochpreisige Hardware-Komponenten (FC-HBA, Switch, Transceiver)
Komplizierte Konfiguration und Administration (z. B. Zoning)
  Spezialwissen / Schulungen notwendig
+
-

## Slide 17
Storage Area Network
Einsatzbereiche
Hohe Anforderungen an Performance (Tier 0 und Tier 1 Storage)
Wenn Infrastruktur bereits vorhanden auch für Tier 2 und Tier 3
Datenbank-Anwendungen
Storage-Konsolidierung
Zentrales blockbasiertes (shared) Storage
  Virtualisierung
  Cluster (bei Verwendung eines Cluster-Filesystems)
Die verschiedenen Storage-Ansätze

## Slide 18
Storage Area Network
Beispiele
NetApp (E-Series, FAS-Series) https://www.thomas-krenn.com/de/produkte/storage-systeme/netappstorage.html
DELLEMC VNX Series
Die verschiedenen Storage-Ansätze
NetApp E2800

## Slide 19
Network Attached Storage
Anschlussarten
Standard Netzwerk-Controller Interfaces
  1 Gbit/s
  10 Gbit/s
  RJ45
  SFP+
  QSFP
  SFP28
Die verschiedenen Storage-Ansätze

## Slide 20
Network Attached Storage
Infrastruktur
Die verschiedenen Storage-Ansätze
Clients
Ethernet Switch
Servers
NAS

## Slide 21
Network Attached Storage
Stärken und Schwächen
Einfache Anbindung an bestehendes Netz
Mit dediziertem 10 Gbit/s LAN im Realbetrieb auch Alternative zu FC-SAN
Einfache Anbindung an Clients
Einfacher konkurrierender Zugriff mehrerer Clients dank Networking-Filesystem (SMB/CIFS, NFS)
Kompatibilität und Operabilität gewährleistet
Die verschiedenen Storage-Ansätze
Darunter liegendes TCP/IP Protokoll nicht für Storage-Traffic optimiert (relativ großer Protokoll Overhead)
  Optimierung durch Verwendung von Jumbo-Rames (MTU 9000) möglich
Zusätzliche hohe Belastung des vorhandenen LANs
  Optimierung durch dediziertes Storage-Netz mit hoher Bandbreite (10 Gbit/s)
+
-
Notes: Einfache Anbindung an bestehendes Netz: Kein Spezialwissen erforderlich, Netzwerkkenntnisse meist schon vorhanden
File-System Management auf Storage ausgelagert, zusätzliche Last wird vom Host genommen.

## Slide 22
Network Attached Storage
Einsatzbereiche
Tier 2 und Tier 3
Mit 10 Gbit/s und All-Flash Systemen auch Tier 1 und teileweise Tier 0
Backup-to-disk
Archivierung / Langzeit-Archivierung
Video-Surveillance
Streaming
Speicherkonsolidierung
Viele NAS bieten auch blockbasierten Speicher an (z. T. über Ethernet, z. T. auch SAN und FC -> Unified Storage)
Die verschiedenen Storage-Ansätze
Notes: Hier sieht man, dass NAS dank neuer Technologien (hohe Bandbreiten >= 10 Gbit/s, SSD/All-Flash, SDS) immer mehr in den SAN-Markt eindringt und man merkt deutlich, dass die Nachfrage nach SAN-Lösungen sinkt.

## Slide 23
Network Attached Storage
Beispiele
Synology https://www.thomas-krenn.com/de/produkte/storage-systeme/synology-nas.html
NetApp FAS Series https://www.thomas-krenn.com/de/produkte/storage-systeme/netappstorage.html
Software Defined Storage
  Open-E Jovian DSS https://www.thomas-krenn.com/de/produkte/storage-systeme/joviandss-open-e.html
  NexentaStor https://www.thomas-krenn.com/de/produkte/storage-systeme/nexenta-storage.html
SUSE Enterprise Storage https://www.thomas-krenn.com/de/produkte/appliances/suse-enterprise-storage.html
Fast-LTA https://www.thomas-krenn.com/de/produkte/storage-systeme/fast-lta.html
Die verschiedenen Storage-Ansätze
Notes: Beispiele aus unserem Shop. Auf dem Markt gibt es aktuell eine schier endlose Zahl an Hersteller. Vor allem der Software Defined Storage Markt wächst immer noch sehr gut.

## Slide 24
Aktueller Stand und Ausblick
Trend
Aktueller Stand und Ausblick
Quelle: IDC http://www.tecchannel.de/a/software-defined-storage-wird-zum-muss,2067830
Notes: IDC Prognose aus 2016. 2013 wurden für 2020 „nur“ 40 Zettabytes prognostiziert.

## Slide 25
Aktueller Stand und Ausblick
SDS - Software Defined Storage
Aktueller Stand und Ausblick
Basiert auf Standard-Serverhardware
Abstimmung der einzelnen Komponenten (SSD, HDDs, RAID-Controller / HBA, CPU, RAM, usw.) individuell auf die jeweilige Software Defined Storage Lösung und auf den jeweiligen Use-Case
Unterschiedliche Technologien optimiert auf verschiedene Use-Cases
  Scale-Up SDS auf ZFS-Basis (Open-E JovianDSS, NexentaStor)
  Scale-Out SDS auf Basis von ceph (SUSE Enterprise Storage)
  Hyperconverged SDS für Virtualisierung (VMware vSAN, StorMagic SvSAN)
SDS verfügbar sowohl als Enterprise-Storage Variante inkl. Subskriptionen und Support als auch als OpenSource Alternativen

## Slide 26
Fragen?
Fragen?
???

## Slide 27
Vielen Dank
für Ihre Aufmerksamkeit!